东亚季风监测快报

( 2013年 第5期 )

中国气象局国家气候中心                              2013年5月28日

南海夏季风已全面爆发，需关注我国雨带活动进程

摘 要：2013年南海夏季风于5月3候爆发，较常年偏早2候。随着南海夏季风的爆发，来自热带地区的西南暖湿水汽明显加强，我国华南地区降水明显偏多，需密切关注雨带北推进程。

监测表明：自5月2候起南亚高压稳定控制在南海上空，5月3候南海地区对流活动明显增强，西北太平洋副热带高压（以下简称副高）撤出南海。5月以来索马里急流持续偏强，孟加拉湾水汽输送于5月3候爆发性增强，南海地区出现明显西南风。5月3候，南海夏季风监测区（10°-20°N，110°-120°E）850hPa平均纬向风和假相当位温同时达到季风爆发的监测标准，即纬向风场由东风转为西风，假相当位温超过340 K，并且动力学和热力学指标均稳定维持2候（图1）。因此，南海夏季风于5月第3候全面爆发，较常年偏早2候。

5月4候副高明显西伸，来自西北太平洋地区的东南暖湿气流与来自索马里经孟加拉湾地区的西南暖湿气流在南海地区汇合，为我国南方地区带来明显降水。5候副高有所南压，索马里越赤道气流有所减弱，但孟加拉湾越赤道气流（80°-90°E）突然增强，与前述两股暖湿气流汇合，为我国华南地区持续降水提供了丰沛的水汽条件（图2）。南海夏季风爆发以来，我国华南地区上空为明显的水汽辐合区（图3），华南地区（广东、广西、福建）平均降水量为188.2 mm，较常年同期（132.3 mm）偏多42.3%。

由于东亚地区季风活动季节内变率大，变化复杂，受到大气内外强迫因素的影响，我们将密切关注南海夏季风爆发后的异常活动情况，分析我国雨带的活动和变化特征，并及时通报气候系统最新监测信息。

图1  南海夏季风监测区850hPa纬向风（单位：m/s）和假相当位温（单位：K）逐候变化

图2  候平均850hPa水汽输送（单位：g/s•cm•hPa)

上：5月4候，下：5月5候

图3 5月11-25日整层积分的水汽输送（箭头，单位：kg/s•m）

及水汽通量散度距平场（填色，负值表示辐合，正值表示辐散，单位：105 kg/s•m2）

| 主班：马丽娟 王东阡 | 签发：柳艳菊 |
| --- | --- |
| 联系电话：010-68407166 （值班室电话） |
| 报/抄送：中国气象局局领导 中国气象局值班室、预报与网络司、科技发展司、气象中心、气候中心、有关省/市气象局 |